|  | Адрес: 398024 г. Липецк, ул. Союзная, 6, офис 108. тел/факс: (4742) 47-15-42, 39-79-04. e-mail: sales@uniplast48.ru |
| --- | --- |

# Инструкция по установке теплицы "Дачная - 2ДУм" 6 метров.

Оглавление

Инструкция по установке теплицы "Дачная - 2ДУм" 6 метров.	2

Cобранный каркас с указанием типовых узлов	5

Первый этап	5

Второй этап	5

Третий этап	6

Четвертый этап	6

Пятый этап	6

Шестой этап	6

Расположение продольных элементов в теплице длиной 6м.	8

Узел А вид изнутри.	8

Узел Б вид снаружи.	9

Узел В вид изнутри.	9

Узел Г вид снаружи.	9

Узел Д вид снаружи.	10

Узел Е вид снаружи.	10

Форточка в сборе и узлы. Вид снаружи.	10

Дверь в сборе и узлы. Вид снаружи.	11

Расположение деталей торцевой стенки. Вид снаружи.	11

# Инструкция по установке теплицы "Дачная - 2ДУм" 6 метров.

Общий вид каркаса представлен на рисунке 1.
    1. Детали устанавливаются так, чтобы боковые полки профиля были обращены к покрытию. Каркас составляется из нумерованных элементов, часть которых выполнена сборными из нескольких деталей, имеющих одинаковый номер, но отличающихся индексами. 
    2. Индексы: к - крайняя (по длине теплицы); с - стыковочная (стык панелей покрытия); н - нижняя; в - верхняя; п - правая; л - левая; направление стрелки обозначает верх детали при установке. 
    3. Терминология для деталей торцов:
Левая сторона - слева при нахождении снаружи теплицы перед дверью. 
Правая сторона - справа при нахождении снаружи теплицы перед дверью. 
    4. Стыки деталей выполняются наложением профилей и скреплением винтами и гайками по отверстиям. Сборку теплицы следует осуществлять без окончательной затяжки винтов (кроме соединений между деталями 1 и 3), слабина в соединениях необходима для выравнивания теплицы по месту установки. 
    5. При сборке будьте аккуратны, чтобы не повредить детали, т.к. до окончательной сборки они не имеют достаточной жёсткости. Используйте подставки (например стулья) на промежуточных этапах сборки для равномерного поднятия собираемого каркаса. Для совмещения отверстий в сложных стыках используйте гвоздь диаметром 4 мм или бородок с конусным концом. 
    6. В некоторых деталях остаются свободные отверстия, являющиеся следствием однотипности деталей. 
    7. Соединения между деталями 1 и 2 при сборке каркаса производится по нижнему отверстию детали 1 , верхнее отверстие необходимо оставить под винт крепления прижима и поликарбоната.

Последовательность установки.

1. Сборку следует выполнять рядом с местом установки теплицы. 
    2. Первоначально надо сделать шаблон покрытия. Для этого соберите половину торца из деталей дуг 4ВК, 4НК и прямолинейных деталей №1, 8Л, 11-1, 11-2Л, 21Л, 9-1Л, 9-2л, 9-3Л. Для получения шаблона приложите половину торца на панель сотового поликарбоната – край панели строго совмещается с наружными краями деталей 9-1Л, 9-2Л, 9-3Л. Очертите с припуском 1-2 см по деталям №1, 4ВК и 4НК и вырежьте шаблон. 
    3. Выполняйте сборку в соответствии с фотографиями этапов сборки. 
    4. На выбранном месте установки теплицы необходимо прокопать траншею по периметру каркаса на глубину штыка лопаты. Проверьте шнуром равенство диагоналей траншеи. Установите теплицу в траншею. Общая осадка теплицы в грунт делается такой, чтобы нижние детали 10 дверного проёма касались грунта. Снова проверьте шнуром равенство диагоналей каркаса и скорректируйте положение его углов. 
    5. Выровняйте каркас путём подсыпки или углубления траншеи, чтобы продольные элементы были прямолинейными, горизонтальными и параллельными между собой, и чтобы дуги были ровными при виде сбоку. Произведите окончательную затяжку всех винтов.

Крепление покрытия.

1. Для покрытия теплицы необходимы 4 панели сотового поликарбоната толщиной 4 мм размером 2,1 х 6 м. Сотовый поликарбонат устанавливается строго определенной стороной наружу (к солнцу), имеющей защитный слой, обязательно уточняйте это при покупке или перед установкой. Транспортную пленку необходимо удалить после вырезки кусков, непосредственно перед их установкой на каркас. 
    2. Сначала покрываются торцы теплицы. По вырезанному шаблону вырежьте без припуска оставшиеся 3-и части торцов. Методом наложения очертите без припуска собранные каркас двери и форточки, и вырежьте детали. Деталь из поликарбоната, находящаяся над форточкой, вырезается по месту установки.

Резку лучше выполнять электролобзиком, но можно и ножовкой с мелким зубом или узким полотном. 
    3. Вырезанные детали покрытия установите по месту прижимами. При установке деталей покрытия припуск должен быть оставлен по дугам 4вк, 4нк и детали 1, а по дверному проему (9-1,9-2,9-3) припуск не нужен. Отверстия для винтов выполняются сверлом диаметром 4 мм изнутри теплицы через готовые отверстия в деталях каркаса. Сначала, придерживая кусок покрытия, закрепите его на двух винтах, а потом сверлите и закрепляйте по остальным отверстиям. 
    4. Подровняйте ножом детали покрытия по дугам 4нк и 4вк и детали 1 , а затем закройте полученный срез скотчем таким образом, чтобы покрытие было прижато к каркасу.

5. Верх теплицы покрывается тремя панелями с изгибом их вдоль внутренних ребер. Перед установкой панелей заклейте скотчем торцы панелей от попадания влаги. Вначале установите среднюю панель так, чтобы ее края легли на детали 4 с индексом «С». Закрепите нижние края короткими прижимами на деталях 1 , кроме прижимов по краям листа. Затем установите крайние панели внахлёст со средней, закрепив их ещё и на дугах прижимами-дугами.

6. Щели в дверном проеме закрываются полиэтиленовой пленкой или изолоном. Для уплотнения дверей в закрытом состоянии сделайте манжеты из полос плёнки или изолона. Загерметизируйте стык покрытия торцов теплицы и верхними панелями силиконовым прозрачным герметиком. Установите вертушки для закрывания дверей и форточек.

Правила эксплуатации.

1. Перед началом эксплуатации теплица должна быть собрана и установлена на грунте в соответствии с инструкцией. 
   2. Теплица не должна подвергаться воздействиям, которые могут создать остаточные деформации каркаса или покрытия. 
   3. Покрытие теплицы на зимний период снимать не нужно. 
    Если теплица остается без присмотра, обязательно на зиму установите 3-4 подпорки из жердей под узлы соединения дуг (дет. 4в) и продольных деталей (дет. 2) равномерно вдоль продольной оси теплицы.

# Cобранный каркас с указанием типовых узлов

# Первый этап

# Второй этап

# Третий этап

# Четвертый этап

# Пятый этап

# Шестой этап

## Расположение дуг для теплицы длиной 6м.

# Расположение продольных элементов в теплице длиной 4м.

# Узел А вид изнутри.

# Узел Б вид снаружи.

# Узел В вид изнутри.

# Узел Г вид снаружи.

# Узел Д вид снаружи.

# Узел Е вид снаружи.

# Форточка в сборе и узлы. Вид снаружи.

# Дверь в сборе и узлы. Вид снаружи.

# Расположение деталей торцевой стенки. Вид снаружи.